## Slide 1: Optimal Coverage of a Known Arbitrary Environment
Raphael Mannadiar and Ioannis Rekleitis
Phạm vi bao phủ của một môi trường xác định
Sinh viên thực hiện: Hoàng Đức Thành| 20204689 |
Thanh.hd204689@sis.hust.edu.vn
Giảng viên hướng dẫn: TS. Đỗ Quốc Huy | Khoa KHMT |
huydq@soict.hust.edu.vn

## Slide 2: *Ý tưởng
-Mã hóa các vùng thành các cạnh của đồ thị Reeb
-Phương pháp giải bài toán Chinese Postman Problem (CPP) để duyệt qua tất cả các cạnh của đồ thị
-Tối ưu các biện pháp bao phủ bằng cách xét điểm vào và ra các vùng của robot

## Slide 3: *Bài toán CPP
*Yêu cầu bài toán:Cho một đồ thị liên thông và vô hướng.Tìm đường đi hoặc mạch ngắn nhất đi qua mọi cạnh ít nhất 1 lần
-Đây là biến thể của bài toán chu trình Euler cho đồ thị vô hướng:
+Một đồ thị liên thông vô hướng có chu trình Euler nếu tất cả các đỉnh có bậc chẵn
*Giải quyết các bài toán:
-Thêm các cạnh vào đồ thị để tạo chu trình Euler:
+Tìm các đỉnh bậc lẻ
+Thêm số cạnh lẻ vào các đỉnh lẻ và thêm
số cạnh chẵn vào các đỉnh chẵn
+Tối thiểu chi phí các cạnh được thêm

## Slide 4: *Đồ thị Reeb
-Tạo một đồ thị Reeb G=<V,E> trên hình ảnh môi trường đã biết với:
+Các đỉnh (các chấm màu đỏ)là các điểm tới hạn dựa trên các biên của chướng ngại vật và biên giới của môi trường
+Các cạnh là vùng không gian cần được bao phủ là đường cong nối bởi các đỉnh thành các vùng được chia bởi các đường nét đứt
Đây là cơ sở phân chia vùng thành các ô
Bãi đất trống với cây và đá thưa thớt với các chướng ngại vật màu đen

## Slide 5: *Thuật toán bao phủ
A.Xây dựng đồ thị Reeb
-Chuyển hình anh đã khảo sát của môi trường về dạng bitmap
-Quét dọc trục x ghi lại các điểm/vùng tới hạn,vị trí được ghi lại
-Chuyển thành dạng đồ thị Reeb
B.Xây dựng chu trình Euler
-Cho hình ảnh của đồ thị Reeb
-Áp dụng phương pháp giải bài toán CPP
-Tạo lời giải chu trình Euler cho bài toán

## Slide 6: *Thuật toán bao phủ
C.Bao phủ Boustrophedon
*Vấn đề để tối ưu chi phí khi đi qua những vùng được duyệt qua 2 lần
-Giải pháp: Với những vùng được duyệt qua 2 lần, trong mỗi lần duyệt qua sẽ chỉ duyệt một nửa và lần còn lại sẽ duyệt nửa còn lại(lần 1 ở trên (dưới) thì lần 2 sẽ duyệt ở dưới(trên))
-Việc duyệt trên hay dưới sẽ phụ thuộc vào đầu vào và ra của robot
*Khi biết trước các thông tin về ô cần bao phủ, chúng ta có thể tối ưu hơn giải pháp với các trường hợp vào ra
-Sẽ có k=wi/ws chuyển động để bao phủ ô (wi:chiều rộng của vùng,ws:chiều rộng đơn vị của vùng robot quét qua)

## Slide 7: *Thuật toán bao phủ
C.Bao phủ Boustrophedon
-hi sẽ là chiều dài tối ta mỗi lần quét xuống với lần quét thứ j tương ứng
Bằng cách thay đổi dần độ cao của vùng robot sẽ có thể dễ dàng quản lí điểm thoát của mỗi ô, giảm thiểu khoảng cách đến ô tiếp theo

## Slide 8: *Kết luận và kết quả thực nghiệm
-Tính đúng đắn và tối ưu tuân theo từ các thuộc tính của việc phân chia vùng và chu trình Euler
-Đồ thị Reeb cung cấp mô hình hoàn chỉnh về môi trường
-Cấu trúc đồ thị Reeb cung cấp một giải pháp với thời gian đa thức
-Các cùng được đi qua chính xác 1 lần trừ những vùng sát với chướng ngại sẽ phải đi qua 2 lần
Phía bên là ví dụ các kết quả thực nghiệm

## Slide 9: Xây dựng đồ thị qua các điểm tới hạn
Xác định các điểm tới hạn
Nối các điểm tới hạn tạo hình đồ thị

## Slide 10: Phân vùng map theo các cạnh đồ thị

## Slide 11: Mô hình hóa thành đồ thị dưới dạng hình và ma trận
Chuyển thành dạng đồ thị
Mô hình hóa dưới dạng ma trận

## Slide 12: Các bước xây dựng chu trình euler
B1:Tìm các đỉnh lẻ
-Duyệt lần lượt các hàng tìm các hàng có số lượng lẻ trọng số ‘1’
B2:Tìm các cặp đỉnh lẻ
-Tìm tất cả các cặp đỉnh từ tập đỉnh lẻ ở trên

## Slide 13: Các bước xây dựng chu trình euler
B3:Tìm bộ các cặp từ danh sách các cặp ở trên sao cho đủ các
Đỉnh lẻ

## Slide 14: Các bước xây dựng chu trình euler
B4:Tính chi phí cho mỗi bộ các cặp.Tối ưu thông qua thuật toán Dijktra tạo ra các cặp cạnh tối ưu về chi phí cho từng cặp

## Slide 15: Xây dựng đường đi

## Slide 16
-